ОМД-2 – это современная двухбункерная 9-рядная отсадочная машина-автомат для производства широкого ассортимента продукции с начинкой или из двух видов теста. Большой выбор сменных насадок для придания различной формы изготавливаемому печенью. Главные отличительные особенности отсадочной машины: наличие вращения дюз, точное перемещения противня и струнной резка. Два бункера позволяют производить как печенье с начинкой, так и двухцветное, шоколадно-ванильное например. Точное перемещение транспортера (по горизонтали и вертикали) и струнная резка обеспечивают идеальный отрыв теста в конце отсадки. Особенностью автомата является установка различных дозирующих блоков (В-В), (Ш-Ш), (В-Ш). А современная система управления с сенсорным дисплеем «touch screen» позволит Вам удобно управлять как движением противня, так и видами дозирования. От точечного до вращающихся и различной длины. На этом автомате Вы всегда можете расширить ассортимент выпускаемой продукции, приобретая новые насадки или дозирующие блоки.

| Технические характеристики | ОМД-2 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час | до 200 |
| Резка | струнная |
| Количество дюз в ряду, шт. | 9 |
| Ширина противня, мм | 600 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 2,5 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1200х1400х1500 |
| Вес, кг | 350 |

Отличительные особенности:

- две головки – одно тесто, вторая начинка или два вида теста (изделие с начинкой или двухцветные);

- возможность использования противней различной длины (размер устанавливается в панели управления);

- возможность установки необходимого количества рядов изделий на противне;

- плавная регулировка движения противней для значительного увеличения или уменьшения производительности автомата;

- возможность установки скорости поднятия и опускания рабочего стола, время задержки;

- возможность установки скорости поднятия и опускания рабочего стола, время задержки;

- возможность установки высоты поднятия и опускания стола для производства продуктов различной высоты от 1 до 70 мм;

- плавная регулировка скорости вращения валков в бункерах, подающих тесто;

- плавная регулировка вращения отсадочных насадок;

- насадки вращаются с различной скоростью;

- производство длинных продуктов;

- регулировка времени начала и окончания дозирования джемов;

- возможность занесения в память 50 рецептур.

Базовая комплектация:

- рама на колесах;

- стол с автоматическим движением подносов (противней), поэтапная отсадка;

- датчик наличия подноса;

- программируемый пульт управления с сенсорным экраном;

- двойная станция отсадки, служащая для дозирования одно, двухцветных продуктов различной формы оснащенная специальной двухцветной головкой с системой подачи теста при помощи специальных двойных валков. Возможность вращения головок с различной скоростью;

- шибер с вращением;

- 2 комплекта дюз.

Варианты дозирующих узлов:

1. Дозирующая станция с валковым принципом нагнетания (В-В) (песочное, сдобное тесто одноцветное, двухцветное, с начинкой внутри и снаружи).

В                          В

| D-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D-3 |  |  |  |

2. Дозирующая станция с шестерёнчатыми принципом нагнетания (Ш-Ш) (двухцветный зефир, зефир с начинкой, одноцветный зефир, бисквитные коржи, заварное тесто, кексы двухцветные, одноцветные).

Ш                             Ш

| D-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D-33 |  |  |  |

3. Дозирующая станция с валковым и шестеренчатым принципом нагнетания (В-Ш) (песочное, сдобное тесто одноцветное, с текучей начинкой, эклеры, профитроли, кексы, зефир, бисквитные коржи).

В                            Ш                                В                           Ш

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТ ОСНОВНЫХ  РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- Взаимозаменяемые блоки. Покупая с валковым принципом нагнетания (В-В) вариант 1, можно отдельно купить блок с шестеренчатыми принципом нагнетания (Ш) и заменить один блок. Получится слева валки (В), справа шестеренчатые валки (Ш) вариант 3. И также можно поменять оба блока, получаем шестеренчатые валки слева и справа (Ш-Ш) вариант 2. Приложение «Комплектация насоса».

- Смешивание в насосе и в шибере теста, происходит не под прямым углом 90 градусов как у основных РОССИЙСКИХ производителей (получается дополнительное сопротивление и соответственно разновес). В данном насосе смешивание тестов происходит под тупым углом 125 градусов, что уменьшает сопротивление о стенки и соответственно разновес сходится к минимальным значениям.

- Насос находится на направляющих, на бронзовых роликах, что способствует более легкому снятию насоса.

- Все боковины насоса, шибер, валки, шестеренчатые валки выполнены из легкого  прочного полимера. Вес насоса снизился, что удобно при снятии насоса для промывки и чистки каждый день.

Ссылка на видео: https://youtu.be/way6m1pPnoA

Примеры насадок:

Элементы управления:

Эскиз машины с габаритами:

Общее представление взаимосвязей экранов меню пульта управления:

Требования к сырью:

| Тесто | Влажность - 18-24 % МД жира – не менее 25% Сахар – не менее 25% |
| --- | --- |
| Зефир | Удельная плотность на агаре – 0,34-0,45 г/см3 Удельная плотность на пектине – 0,45-0,56 г/см3. |

Производительность зависит от технологической подготовки производства, физико-химических свойств теста и вида выпускаемой продукции:

- отсадное печение до 150 кг/час (в зависимости от сложности печения).

- струнной резкой до 180 кг/час.

Комплект поставки

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| ОМД-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 рецептур («Курабье», «Нежное» с кокосом, «Карлекс» с шоколадом, | 1 комплект |
| «Долина» для струнной резки, «Престиж», «Шокорай» с какао) |  |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| ОМД-2 с валковым насосом (В-В) без струнной резки (песочное тесто) | 2 120 000,00 |
| ОМД-2 с валковым насосом (В-В) со струной резкой (песочное тесто) | 2 400 000,00 |
| Отдельно блок с шестеренчатыми валками (Ш) (зефир, кексы, коржи) | 280 000,00 |
| Отдельно валковый блок (В) (зефир) | 280 000,00 |
| 2 блока с шестеренчатыми валками (Ш-Ш) (зефир, кексы, коржи) | 560 000,00 |
| 2 блока: валковый и шестеренчатый (В-Ш) (зефир) | 560 000,00 |
| Шибер под «Курабье» | 140 000,00 |
| Шибер под струну (2 цвета пополам) | 140 000,00 |
| Форсунки комплект (9 шт.) | 63 000,00 |
| Обогреваемый бункер | 56 000,00 |
| Пуско-наладочные работы | 5% |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 60 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Фотографии выпеченной продукции печенья и зефира

Стандартную насадку можно изготовить с любым кол-вом зубьев по Вашему желанию

| 8 лепестков | 10 лепестков | 12 лепестков |
| --- | --- | --- |
| 14 лепестков | 17 лепестков |