АТЕМ-400 предназначен для очистки алюминиевых форм в короткие сроки, не повреждая поверхность (при соблюдении правил эксплуатации). Также эта установка позволяет чистить противни и другой кондитерский инвентарь. Очистка производится путем замачивания в растворе Химитек Чудодей Форте Пекарь c поддержанием температуры.

Устройство: Трехслойная емкость, выполненная полностью из нержавеющей стали, с теплоизолированной нагревательной рубашкой, теплоноситель глицерин. Нагрев осуществляется ТЭН. Установлены 2 датчика температуры: нагревательной рубашки и емкости с раствором. Циркуляционный насос обеспечивает постоянное перемешивание раствора, равномерность мойки и стабильность температурного режима. Глицерин входит в стоимость оборудования.

| Технические характеристики | АТЕМ-400 |
| --- | --- |
| Рабочий объем, л | 400 |
| Номинальный объем, л | 470 |
| Максимальная рабочая температура на воде, °С | 90 |
| Максимальная рабочая температура на глицерине, °С | 140 |
| Объем рубашки для теплоносителя, л | 90 |
| Внутренние размеры емкости (ДxШxГ), мм | 1050x650x700 |
| Теплоноситель | глицерин или дистиллированная вода |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 27 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Циркуляционный насос емкости | есть |
| Марка стали | AISI304 (08Х18Н10) |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1500х1000х1000 |
| Время очистки, час | от 4 до 24 |
| Масса, кг | 350 |

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| АТЕМ-400 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |
| Теплоноситель глицерин (90 литров) | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Аппарат для чистки форм АТЕМ-400 | 486 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 20 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99